磁生電

校名：鼎金國中

指導老師：吳珮瑱、張喦升

- 旨趣：利用自製科學玩具及遊戲說明磁生電的原理和方法。

- 實驗器材：銣鐵硼磁鐵、超亮度led燈泡、漆包線、環型鐵圈、網路線、1.5V電池座

- 活動過程：

遊戲一

1、將細漆包線纏繞在大吸管中央處（200圈以上），漆包線兩端各留約5公分
                引線，兩端以砂紙磨調絕緣漆後接上led燈泡（正負不拘）。

2、將強力磁鐵放入吸管內，吸管兩端以軟木封住。

3、左右搖動吸管內磁鐵，led燈泡隨及亮起。

遊戲二

1、取一條廢棄不用網路線（約30公分），將其絕緣皮去掉，取出其內的雙絞 
                線一條。

2、將取出之雙絞線纏繞在環型鐵圈上，兩端各留約5公分引線，其中一條銅 
                線兩端接上1.5V電池座 ，另一條銅線兩端分別與led燈泡兩端接觸，在銅 
                線與燈腳接觸瞬間，led就會閃爍一下。

四、原理探討：

西元1831年，英國人法拉第，法拉第發現通過線圈的磁場變化時，可產
              生電流。( 顯示磁場產生了電流。此現象稱 電磁感應   ， 產生之電流
              稱 感應電流。

常見磁場變化的情況：
                ( 線圈與磁場，有相對運動時。例：磁鐵在線圈中進進出出。
                ( 線圈與磁場，磁場（電磁鐵）的電流接通瞬間及切斷瞬間。