『聲』東『擊』西

校名：高雄市中庄國民中學

指導老師：劉啟正、林宜慧

ㄧ、旨趣：

音樂課時，看到音樂老師教導學生利用各種生活中不同的物品，敲擊出不同的聲音來創作音樂。無意間看到有學生利用手掌敲擊紙管口發出聲音。

因此，想進一步利用更堅固的水管(代替紙管)及EVA塑膠地墊(代替手掌)，運用聲音概念中，長短影響音調的原理，製作類似排笛的敲擊樂器。

二、實驗器材

塑膠水管(管徑5公分；長4公尺)3支、水管T型分管2個、管帽4個、

鋸子1把、水管膠1罐、童軍繩3條、樂譜2張、EVA塑膠地墊1片、

木條 2條、大束帶8條。

三、活動過程

（一）製作流程

1.【樂器製作】

將水管切割成不同的長度，再用童軍繩、木條及束帶將水管固定於

水管支架上，如右圖所示：

2.【敲擊器製作】

將EVA塑膠地墊，用刀片割成如右圖：

（二）闖關方法

手持軟墊敲擊器，依照提供的樂譜或自己熟悉的樂譜，敲出悅耳的音

樂，即闖關成功。

（三）活動延伸-尋找新一代的的貝多芬

1.可自己創作音樂，敲出屬於自己的自創曲。

2.不同的材質做出來的音質會不同，可利用其他的發聲物品，調出不

同的音調，創造出屬於自己的樂器。

四、活動啟示

1、敲擊時，速度可以慢一點，將軟墊敲擊器穩穩的打在塑膠管口，聲音會

比較清脆響亮。

2、此活動可訓練腦力集中度、手腕靈巧度、眼手協調感…等多項技能。

五、原理探討

利用EVA塑膠地墊拍擊水管管口，使管內空氣振動並造成空氣柱的共鳴,而發出聲音。水管的長短，使管內空氣柱的長短不一。當管子長時，即空氣柱長，振動時，單位時間內振動的次數較少，頻率低，發出的音調比較低沉；管子短時，即空氣柱短，振動時，單位時間內振動的次數就多，頻率高，發出的音調較尖銳。